Wichtig: Hier der Link zu http://www.obd-2.de/tech_obd1-ford.html Sollten die Inhalte auf der Original - Site geändert werden, hier eine Zusammenstellung: Ford (amerikanische) (EEC IV) Bei amerikanischen Ford befindet sich ein Diagnose-Stecker nach nebenstehendem Muster im rechten Bereich der Spritzwand im Motorraum. Es handelt sich bei diesem OBD-1 System um Fahrzeuge, die mit EEC-IV (electronic engine control, 4. Generation) ausgerüstet sind. Zum Auslesen von Fehlercodes muß ein Überbrückungskabel (Jumper) gesetzt werden oder es kann ein Scantool wie der Startester verwendet werden. Auslesen mit Prüflampe Nachdem der Motor auf normale Betriebstemperatur gebracht ist, schalten Sie ihn ab und warten Sie 10 Sekunden. Zum Auslesen der Fehlercodes mit einer Prüflampe schließen Sie Überbrückungskabel und Prüflampe nach nebenstehendem Schema an. Schalten Sie die Zündung ein, aber starten Sie nicht den Motor. Die Fehlercodes werden nun übertragen. 6 bis 9 Sekunden nach dem letzten Code wird ein einzelner Trenn-Code übertragen. 6 bis 9 Sekunden nach diesem Impuls werden die gespeicherten Codes übertragen. Die Bestimmung der Codes erfolgt durch Auszählen der Ein-Impulse der Prüflampe nach untenstehendem Muster. Notieren Sie die Codes und vergleichen Sie sie mit den Tabellen für 2-Digit- oder 3-Digit-Fehlercodes. Auslesen mit VOM-Meter Zum Auslesen der Fehlercodes mit einem analogen Voltmeter schließen Sie Überbrückungskabel und Voltmeter nach nebenstehendem Schema an. Das Voltmeter soll auf den Bereich 0-15 Volt Gleichstrom gestellt sein. Die Nadelausschläge des Voltmeters entsprechen dem Blinken der Prüflampe wie oben. Auslesen mit MIL Lampe Die Motorstörungs-Kontroll-Lampe (Malfunction Indicator Lamp, MIL, Check Engine-Lampe oder Sercice Engine-Soon-Lampe) kann zum Auslesen der Fehlercodes benutzt werden. Gehen Sie dazu ebenso vor, wie oben geschildert. Beim Lincoln Continental mit digitalem Armaturenbrett werden die Codes als Zahlen im "Message-Center" dargestellt. Gespeicherte Codes Gespeicherte Codes betreffen Fehler, die der Fahrzeug-Computer in der Vergangenheit bemerkt hat. Wenn z.B. ein loses Kabel nur zeitweise während der Fahrt den Kontakt verliert, aber beim Test Kontakt hat, gibt es keine Ausgabe eines aktuellen Codes, sondern nur die Ausgabe eines gespeicherten Codes. Gleiches gilt, wenn z.B. ein Sensor nur gelegentlich außerhalb der Werte liegt. Gespeicherte Codes erscheinen nach dem Trenn-Impuls. Bemerkung: Der Computer löscht gespeicherte Codes nach einer bestimmten Fahrzyklus-Anzahl, wenn das Problem nicht wieder auftaucht. Die Anzahl der Fahrzyklen variiert von 20 bis 80 je nach Baujahr. Neuere Modelle halten den Speicher länger. Zündung-Ein-Motor-Aus Test Der Zündung-Ein-Motor-Aus Test (ZEMA oder KOEO, Key-On-Engine-Off) läuft wie folgt ab: Bemerkung: Bei 4,9 Liter Motoren mit Handschaltung halten Sie während des Tests das Kupplungspedal durchgedrückt. Bemerkung: Bei 7,3 Liter Diesel-Motoren halten Sie das Gaspedal während des Tests durchgedrückt. Motor auf Betriebstemperatur, Zündung länger als 10 Sekunden ausgeschaltet, Klima-Anlage ausgeschaltet und Automatik-Wahlhebel in Park oder Neutral. Testschaltung wie oben anschließen, Zündschlüssel auf EIN, aber Motor nicht starten. Ignorieren Sie die schnellen Codes und bestimmen Sie die aktuellen Codes. Trenn-Impuls. Bestimmen Sie die gespeicherten Codes Wiederholen Sie den Test evtl. nach Reparaturmaßnahmen. Zündung-Ein-Motor-Läuft Test Der Zündung-Ein-Motor-Läuft Test (ZEML oder KOER, Key-On-Engine-Running) läuft wie folgt ab: Motor auf Betriebstemperatur, Zündung länger als 10 Sekunden ausgeschaltet, Klima-Anlage ausgeschaltet und Automatik-Wahlhebel in Park oder Neutral. Testschaltung wie oben anschließen und überprüfen, ob Fahrzeug-Motor gefahrlos gestartet werden kann. Motor starten. Prüflampe oder Voltmeter-Ausschlag zeigt die Motor-Identifikation (2 Impulse = 4-Zylinder, 3 Impulse = 6-Zylinder, 4 Impulse = 8-Zylinder, 5 Impulse = Diesel). Treten Sie kurz auf die Bremse und drehen Sie das Lenkrad eine halbe Umdrehung in jede Richtung. Wenn das Fahrzeug einen Overdrive-Schalter hat, drücken Sie OD aus und ein. Ein "Gas-Impuls" sollte erscheinen. Drücken Sie dann ganz kurz das Gaspedal etwa halb durch und lassen es wieder los. Ignorieren Sie die dann erscheinenden schnellen Codes. Notieren Sie die langsamen Codes. Die Trennung zwischen den aktuellen Codes und den gespeicherten Codes kann durch Code 11 erfolgen. Baujahre ab 1992 können 3-Digit-Codes haben und die MIL Lechte zum Blinken bringen. Reparieren Sie evtl. Fehler, löschen Sie die Codes und wiederholen Sie den Test. Codes löschen Um gespeicherte Fehlercodes zu löschen, brechen Sie die die Ausgabe von Codes durch Ziehen des Überbrückungkabels während des Tests ab. Sie können auch die Fahrzeug-Batterie kurzzeitig abklemmen, veranlassen dadurch aber ebenfalls das "Vergessen" der Kalibrierdaten des Computers, die dann in den nächsten Fahrzyklen automatisch wieder aufgebaut werden. Das Batterie-Abklemmen hat auch einen Code 19 (Computer keine Spannung) zur Folge. Fehlercodes (O) = Motor-Aus-Test, (R) = Motor-Läuft-Test, (M) = gespeicherter Code Weitere Abkürzungen 2-Digit-Codes 11 Sytem Überprüfung OK 12 Leerlauf-Kontroll-Motor oder Luft-Beipaß arbeitet nicht ordnungsgemäß (Leerlauf zu niedrig) 13 (O) Leerlauf-Kontrolle arbeitet nicht ordnungsgemäß (Überschwingen und dann Unterschwingen) (R) Leerlauf-Kontroll-Motor oder Luft-Beipaß arbeitet nicht ordnungsgemäß (Leerlauf zu hoch) (M) Leerlauf-Kontrolle blockierend, offener Schaltkreis oder Drosselklappe blockiert 14 Fehler im Zündsystem Diesel Drehzahl-Sensor, Diesel E4OD Automatikgetriebe Drehzahlsensor 15 (O) Keine Spannung für Speicherpuffer am Computer Pin 1 oder Computerfehler (Speicherfehler) (M) Spannung Speicherpuffer Pin 1 unterbrochen (war Batterie abgeklemmt?) 16 1,9 Liter u. 2,5 Liter - Drosselklappen-Anschlag zu hoch eingestellt - Leerlauf-Einstell-Prozedur 2,3 Liter - Leerlauf zu niedrig (O) Schaltkreisfehler Elektronische Zündung 17 1,9 Liter u. 2,5 Liter - Drosselklappen-Anschlag zu niedrig eingestellt - Leerlauf-Einstell-Prozedur 18 (R) Überprüfe Zündzeitpunkte - Basiseinstellung und Voreilung (M) Tacho-Signal Zündung fehlerhaft Zündwinkelwert Schaltkreisfehler (1,9 Liter EFI) 19 (O) Keine Fahrzeug-Spannung (Pin 37 + 57) oder fehlerhafte Spannungsdiagnose Computer (R) Fehlerhafter Leerlauf während Test Schaltkreisproblem elektronischer Zylinder-Identifikations-Sensor - Zündung 21 Motorkühlungs-Temperatur-Sensor außerhalb Bereich 22 Einlaßkanaldruck- oder BARO-Signal außerhalb Bereich 23 Drosselklappensensor außerhalb Bereich oder Drosselklappe zu weit offen 24 Einlaßluft-Temperatursensor außerhalb Bereich 25 Klopfsensor nicht getestet - ignoriere bei Nichtklopfen 26 Luftmengenmesser außerhalb Bereich Getriebeöl-Temperatursensor außerhalb Bereich 27 Problem Fahrzeug-Geschwindigkeitssensor 28 Ladelufttemperatursensor außerhalb Bereich 2,3 Liter mit elektron. Zündung - Zylinder Identifikation, Fehler rechtes Spulenpacket 29 Problem Fahrzeug-Geschwindigkeitssensor 31 (O,R,M) EVP Signal ist/war außerhalb Bereich (O,R,M) EVP Signal ist/war zu niedrig (O,R,M) PFE Signal ist/war zu niedrig 33 (O,M) Abgas-Rückführsystem öffnet nicht, antwortet nicht während Test oder (bei gespeich. Code) öffnet nicht intermittierend 34 (R) Abgas-Rückführsystem antwortet nicht richtig bei Test, EGR - EVP (O,R,M) EVR - EVP Sensor ist/war hoch (O,R,M) PFE Sensor ist/war außerhalb Bereich 35 (R) EVP - Motordrehzahl zu niedrig für Test Abgas-Rückführsystem (O,R,M) EVR - EVP Sensor Signal ist/war hoch (O,R,M) PFE - Sensor Signal ist/war hoch 38 Leerlauf-Nachführ-Signal war intermittierend 39 Wandlerüberbrückungskupplung Automatikgetriebe nicht eingreifend 41 (R) Gemisch mager (M) Gemisch war länger als 15 sec. mager (kein beheizt. Lambdasonden Pulsieren) 42 (R) Gemisch fett (M) Gemisch war länger als 15 sec. fett (kein beheizt. Lambdasonden Pulsieren) 43 (R) keine Lambdasondenwerte (Motor 2 Minuten mit 2000 U/min laufen lassen und Test wiederholen, pulsieren Lambdasonde prüfen) (M) War mager bei Vollgas für länger als 3 sec. 44 Zusatzluftsystem inoperabel 45 Zusatzluftsystem, keine Umleitung Elektron. Zündung, Fehler Schaltkreis Primärspule 46 Zusatzluftsystem, Beipaß arbeitet nicht Elektron. Zündung, Schaltkreisfehler Primärspule 2 47 Geringe Luftleckage (überprüfe kleine Vakuum-Leckagen, Injektor-O-Ringe, Dichtungen etc.) E4OD-Getriebe, 4x4-Schalter/Schaltkreis Problem 48 Hohe Luftleckage (überprüfe Vakuum-Leckagen, Einlaßluftkanäle etc.) Elektron. Zündung, Schaltkreisfehler Primärspule 49 Elektron. Zündung, Ausgangssignal Schaltkreis Problem Getriebe, 1/2-Schaltungsproblem 51 Motorkühlungs-Temperatursensor Signal ist/war zu hoch 52 Servolenkung Druckschalter/Schaltkreis offen (R) Lenkung beim Test gedreht ? 53 Drosselklappen-Positionssensor zu hoch 54 Einlaßlufttemperatur Signal hoch 55 Keine oder zu niedrige (unter 7,5 V) Spannung an Pin 5 Motorcomputer 56 Sensor Luftmengenmesser hoch Sensor Getriebeöltemperatur zu hoch 57 Schaltkreis Park/Neutral-Schalter oder Neutral Druckschalter intermittierend 58 Leerlaufüberwachungssystem Signal Problem Sensor Einlaßlufttemperatur außerhalb Bereich oder offen 59 AXOD 4/3 Schaltkreisfehler 3,0 L SHO, Kraftstoffpumpe Schaltkreis Problem Getriebe 2/3-Schaltungsproblem 61 Sensor Motorkühlungstemperatur ist/war zu niedrig 62 AXOD (nur KOEO-Test) 3/2 Schaltkreis Masseschluß AXOD (KOEO- und KOER-Test) 4/3 Schaltkreisfehler E4OD erhöhter Schlupf Wandlerüberbrückungskupplung 63 Drosselklappen Positionssensor Signal zu niedrig 64 Einlaßlufttemperatur Signal niedrig oder Masseschluß 65 Signal Lambdasonde intermittierend, Signal oder Masseschluß (R) E4OD Lastwagen, Overdrive-Schalterbetätigung nach Motor-Ident erhalten (O,M) Nur 1984 3,8 L, Batteriespannung zu hoch 66 Luftmengenmesser Signal niedrig Getriebe-Öltemperatur Signal niedrig (möglicherweise Masseschluß) 67 Schaltkreisfehler Park/Neutral Schaltkreis Sensor Schalthebel (M) Positionssensor Park/Neutral intermittierender Fehler 68 Schaltkreis Leerlauf Nachführschalter (möglicher Masseschluß) Sensor Einlaßlufttemperatur außerhalb Bereich oder Masseschluß 3,8 L AXOD-Getriebe Temperaturschalter offen Getriebeöl-Temperatursensor überhitzt 69 (O) AXOD-Getriebe 3/2 Schalter geschlossen (möglicher Schaltkreis Kurzschluß) (M) AXOD 3/2 Schalter offen (möglicher Kurzschluß zu Spannung) E4OD 3/4 Schaltproblem 70 (M) 3,8 L AXOD, Fehler in Datenverbindung zum Instrumententräger, beseitige weitere Fehlercodes, lösche Fehlerspeicher und wiederhole Test; falls Code noch vorhanden, gehe nach Instrumententräger Diagnose-Handbuch vor 71 (M) 1,9 L TBI, 2,3 L TBI 2,5 L TBI, Leerlauf Nachführschalter Signalmasse, wenn Drosselklappe offen; Problem Leerlaufmotor oder -Nachführschalter Signal hat Masseschluß (M) 1,9 L MFI, Motorcomputer reinitialisiert, möglicherweise elektr. Störung, Masseschluß oder intermittierendes Spannungsversorgungs-Problem (M) 3,8 L AXOD, Fehler in Datenverbindung zum Instrumenträger, siehe Fehlercode 70 72 (R) Keine Änderung im Luftmengenmesser-Signal bei "Gas"-Test (M) 1,9 L MFI, Motorcomputer intermittierendes Spannungsversorgungs-Problem (M) 2,3 L T/C, Motorcomputer reinitialisiert, möglicherweise elektr. Störung, Masseschluß oder intermittierendes Spannungsversorgungs-Problem (M) 3,8 L AXOD, Fehler in Datenverbindung zum Instrumenträger, siehe Fehlercode 70 73 (O) Wiederhole Test; wenn immer noch Code 73, Drosselklappen-Positionssensor auswechseln (R) Keine Änderung im Drosselklappensensor-Signal bei "Gas"-Test; Signal muß bei 25 Prozent Drehung Dr.-Klappe vorliegen 74 Bremse gedrückt nach Motor-Identsignal ? Bremssignal offen oder Masseschluß 75 Bremssignal Kurzschluß zu Spannung 76 Einlaßluftdurchfluß antwortet nicht auf "Gas"-Test 77 System reagiert nicht auf "Gas"-Test 78 (M) Spannungsversorgung für Motorcomputer intermittierend oder defekter Motorcomputer 79 Aircondition ist ein oder Kurzschluß zu Spannung an Pin 10 81 Booster Kontrollmagnetventil Magnetventil Zusatzluft 3,8 L SHO, Einlaßluft-Magnetventil 82 2,3 L TC, Lüfterkontrollkabel Masse-Kurzschluß Magnetventil Zusatzluft 3,8 L SC, Beipaß-Magnetventil Aufladung 83 Schaltkreisfehler elektr. Lüfter Abgasrückführsystem Kontroll-Magnetventil 3,0 L SHO, Relais-Schaltkreis Kraftstoffpumpe niedrig 84 Abgasrückführsystem (AGR), Vakuum Regulierung AGR Abschalt-Magnetventil AGR Ventilations-Magnetventil 85 2,3 L T/C Automatik, 3/4-4/3 Schalt-Magnetventil CANP Magnetventil, alle 1989er (M) 1,9 L MFI - System läuft unter korrigierten Fett-Konditionen 86 2,3 L oder 2,9 L - A4LD 3/4 Schaltung Magnetventil (M) 1,9 L MFI - System läuft unter korrigierten Mager-Konditionen 87 (O) Schaltkreis-Fehler Kraftstoffpumpe Fahrzeuge mit 2BBL Vergaser - Magnetventil temperaturkompensierte Beschleunigungspumpe; (M) Magnetventil intermittierend für Primärschaltkreis Kraftstoffpumpe. Anmerkung: Bei einigen Escort mit autom. Sitzgurten ist dieser Code im Speicher 88 Drosselklappen-Kichstart-Magnet Schaltkreisfehler Variable-Spannung-Choke-Relay VVG Schaltkreisfehler Lüfterkontrolle - Klima-Anlage- und Lüfter-Kreis A4LD - Magnetventil Wandler-Überbrückungskupplung Elektron. Zündung - IDM, DPI oder Ausgangsschaltkreis 89 A4LD - Magnetventil Wandler-Überbrückungskupplung AXOD - Schaltkreis Magnet Wandlerkontrolle Schaltkreis Magnetventil Abgaswärmekontrolle 91 (R, M) Gemischaufbereitung zu mager Problem Getriebe SS 1 Schaltkreis/Magnetventil 92 (R) Gemischaufbereitung zu fett Problem Getriebe SS 2 Schaltkreis/Magnetventil 93 (O, R) Drosselklappengestänge oder schlechter Leerlaufkontrollmotor ISC, keine Reaktion Lambdasonde Wandlerüberbrückungskupplung TCC Schaltkreis/Magnetventil-Problem 94 Zusatzluftsystem arbeitet nicht Wandlerüberbrückungskupplung TCC Schaltkreis/Magnetventil-Problem 95 (O) Schaltkreis Kraftstoffpumpe offen, schlechte Masse oder immer an (R) Zusatzluftsystem keine Aufteilung (M) Kraftstoffpumpe schlechte Masse oder offen zwischen Pumpe und Pin 8 PCM 96 (O) Kraftstoffpumpenmonitor zeigt keine Spannung (R) Zusatzluftsystem-Beipaß arbeitet nicht (M) (Erst Fehlercode 87 beseitigen, falls gesetzt) Kraftstoffpumpenrelais oder -Batterie-Spannung offen 97 E4OD - Schaltkreisfehler Overdrive-Lampe 98 (R) KOEO-Test (Zündung-Ein, Motor-Läuft) nicht erfolgreich (Fehlercode 11 muß erscheinen) Schaltkreis-/Magnetventilfehler Drücküberwachung Getriebe EPC 99 (R) Kalibrierphase Leerlaufkontrolle (Leerlauf 2 Minuten laufen lassen, Speicher löschen und nochmals testen) Schaltkreis-/Magnetventilfehler Drücküberwachung Getriebe EPC 3-Digit-Codes 3-Digit-Codes 111 System-Check OK 112 (O, M) Einlaßluft-Temperatursensor zu niedrig oder Masseschluß 113 (O, M) Einlaßluft-Temperatursensor hoch oder offen 114 (O, R) Einlaßluft-Temperatursensor außerhalb Bereich 116 (O, R) Motorkühlwasser-Temperatursensor außerhalb Bereich 117 (O, M) Motorkühlwasser-Temperatursensor zu niedrig oder Masseschluß 118 (O, M) Motorkühlwasser-Temperatursensor zu hoch oder offen 121 (O, R, M) Drosselklappen-Positionssensor außerhalb Bereich 122 (O, M) Drosselklappen-Positionssensor niedrig, Masseschluß oder offen 123 (O, M) Drosselklappen-Positionssensor hoch oder Spannungsschluß 124 (M) Drosselklappen-Positionssensor höher als erwartet 125 (M) Drosselklappen-Positionssensor niedriger als erwartet 126 (O,R,M) Absolut-Luftdrucksensor außerhalb Bereich 128 (M) Absolut-Vakuum unverändert, prüfe Vakuum-Anschlüsse 129 (R) Keine Sensoränderung Absolutdruck oder Luftmengenmesser bei Vollgastest 136 (R) Lambasonde arbeitet nicht, System mager, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 136 (R) Lambasonde arbeitet nicht, System fett, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 138 (R) Schaltkreisfehler Kaltstart-Einspritzdüse 139 (M) Lambdasonde arbeitet nicht, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 144 (M) Lambdasonde arbeitet nicht, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde 157 (R, M) Signal Luftmengenmesser niedrig oder Masseschluß 158 (O,R,M) Signal Luftmengenmesser hoch oder Spannungsschluß 159 (O, R) Signal Luftmengenmesser außerhalb Bereich 167 (R) Keine Drosselklappen-Änderung bei Vollgastest (muß erfolgen bei 25 Prozent Drehung) 171 (M) Lambdasonde arbeitet nicht, System an adaptiver Grenze, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde 172 (R, M) Lambdasonde arbeitet nicht, System ist/war mager, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde 173 (R, M) Lambdasonde arbeitet nicht, System ist/war fett, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde 174 (M) Lambdasonde arbeitet zu langsam, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde 175 (M) Lambdasonde arbeitet nicht, System an adaptiver Grenze, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 176 (M) Lambdasonde arbeitet nicht, System ist/war mager, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 177 (M) Lambdasonde arbeitet nicht, System war fett, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 178 (M) Lambdasonde arbeitet zu langsam, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 179 (M) System zu fett bei Teillast, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde 181 (M) System zu mager bei Teillast, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde 182 (M) System zu fett bei Leerlauf, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde 183 (M) System zu mager bei Leerlauf, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde 184 (M) Signal Luftmengenmesser höher als erwartet 185 (M) Signal Luftmengenmesser niedriger als erwartet 186 (M) Einspritz-Impulsbreite länger als erwartet oder Signal Luftmengenmesser niedriger als erwartet 187 (M) Einspritz-Impulsbreite kürzer als erwartet oder Signal Luftmengenmesser höher als erwartet 188 (M) System war fett bei Teillast, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 189 (M) System war mager bei Teillast, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 191 (M) System war fett bei Leerlauf, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 192 (M) System war mager bei Leerlauf, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 193 Schaltkreisfehler Flexibeler Kraftstoffsensor FF 194 (M) Zylinder-Lasttest durchführen zur Erkennung nicht arbeitender Einspritzdüsen 195 (M) Zylinder-Lasttest durchführen zur Erkennung nicht arbeitender Einspritzdüsen 211 (M) Zündsignal PIP falsch oder fehlend 212 (M) Zündungs-Tacho-Signal war falsch oder Schaltkreisfehler Zündausgang 213 (R) Schaltkreis Zündausgang oder SAW offen oder Kurzschluß 214 (M) Schaltkreis- oder Signalfehler in Zylindererkennung (Zündung) 215 (M) Schaltkreisfehler primär Zündspule 1 216 (M) Schaltkreisfehler primär Zündspule 2 217 (M) Schaltkreisfehler primär Zündspule 3 218 (M) IDM Signal offen oder hoch oder Fehler linke Zündspule 219 (M) Schaltkreisfehler Zündausgang, Zeitfehler bis 10 Grad, siehe auch Code 213 222 (M) IDM Signal offen oder hoch oder Fehler rechte Zündspule 223 (M) Zündschaltkreisfehler DPI, SPOUT oder IDM 224 (M) Schaltkreisfehler primär Zundspule 225 (R) Klopfsensor nicht getestet 226 (O) Signalfehler Zündungsdiagnosemonitor IDM 232 (M) Schaltkreisfehler Primärspule elektron. Zündung 238 (M) Schaltkreisfehler Primärspule elektron. Zündung Spule 4 311 (R) Zusatzluftsystem arbeitet nicht, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde 312 (R) Zusatzluftsystem nicht umleitend 313 (R) Zusatzluftsystem kein Beipaß 314 (R) Zusatzluftsystem arbeitet nicht, linke oder vordere beheizte Lambdasonde 326 (R, M) Niedriger Druck Abgasrückführsysten 327 (O,R,M) Rücksignal Abgasrückführsystem ist/war niedrig, EVR oder PFE 328 (O,R,M) Position Abgasrückführventil ist/war niedrig, EVR 332 (R, M) Abgasrückführung öffnet nicht, antwortet nicht bei Test oder bei Speichercode öffnet nicht intermittierend, PFE 334 (O,R,M) EVP Sensor ist/war hoch 335 (O) Abgasrückführsignal ist/war außerhalb Bereich 336 (O,R,M) PFE Sensorsignal ist/war hoch 337 (O,R,M) Abgasrückführsignal ist/war hoch 338 (M) Kühlwassersystem erreicht Temperatur nicht, Thermostat? 339 (M) Kühlwassersystem überhitzt, Thermostat? 341 (O) Oktanbrücke gesetzt, nur zur Information 411 (R) Leerlaufsystem kontrolliert Leerlauf nicht, Leerlauf zu hoch 452 (M) Problem Sensor Fahrgeschwindigkeit 511 (O) Keine Spannung an Pin 1 PCM oder defekter PCM 512 (M) Speicherspannung (Pin 1 PCM) war unterbrochen, Batterie abgeschlossen? 513 (O) PCM defekt, austauschen 519 (O) PSP Schalter/Schaltkreis offen 528 (M) Spannung an Pin 10 (Klimaanlage an?) oder Pin 30 (PNP, CPP Schalter) 529 (M) Datenübertragungsfehler zum Prozesor, Fehlercodes beseitigen, Fehlerspeicher löschen und Test wiederholen, evtl. Armaturenbrett-Diagnose-Handbuch befolgen 533 (M) Datenübertragungsfehler zum Armaturenbrett, siehe Code 529 536 (O,R,M) Bremsschalter offen oder Masseschluß 538 (R) System reagiert nicht bei Vollgastest 539 (O) Spannung an Pin 10 ECM, Klimaanalge an? 542 (O, M) Kraftstoffpumpe Signal offen, schlechte Masse oder immer an 543 (O) Schaltkreis Kraftsoffpumpenüberwachung keine Spannung (M) (Evtl. erst Code 556 beseitigen) Kraftstoffpumpenrelais oder Batteriespannung Fehler 551 Schaltkreisfehler in Einlaßkanalkontrolle 552 (O) Schaltkreisfehler Zusatzluft Beipaß 553 (O) Schaltkreisfehler Zusatzluft Verteilung 554 (O) Schaltkreisfehler Kraftstoffdruckregulierung 556 (O, M) Schaltkreisfehler Kraftstoffpumpenrelais 557 (O, M) Kraftstoffpumpenrelais Schaltkreisfehler Relaisansteuerung 558 (O) Schaltkreisfehler Vakuumregulator-Magnetventil Abgasrückführung 559 (O) Relaisansteuerung Klimaanlage Schaltkreisfehler 563 (O) Schaltkreisfehler Lüftersteuerung Schnellstufe 564 (O) Schaltkreisfehler Lüftersteuerung 565 (O) Schaltkreisfehler Kraftstofftankbelüftung 566 (O) Schaltkreisfehler Gangschaltung 3/4 Automatikgetriebe 569 (O) Schaltkreisfehler Kraftstofftankbelüftung Magnetventil 2 578 (M) Drucksensor Klimaanlage Masseschluß 579 (M) ACP Sensor arbeitet nicht bei eingeschalteter Klimaanlage 581 (M) Kühllüfter läuft exzessiv 582 (O) Schaltkreis Kühllüfter offen 583 (M) Kraftstoffpumpenstrom war exzessiv 584 (M) Kraftstoffpumpe Stromkreis offen 585 (M) Klimakompressorkupplung Strom exzessiv 586 (M) Klimakompressorkupplung offener Stromkreis 587 (O, M) Kommunikationsproblem zwischen PCM und variablen Kontroll-Relais-Modul 617 (M) Schaltfehler A.-Getriebe, 1/2-Gang 618 (M) Schaltfehler A.-Getriebe, 2/3-Gang 619 (M) Schaltfehler A.-Getriebe, 3/4-Gang 621 (O) A.-Getriebe Schaltmagnetventil 1 Fehler 622 (O) A.-Getriebe Schaltmagnetventil 2 Fehler 624 (O, M) Strom hoch, Druckkontrolle A.-Getriebe 625 (O, M) Strom niedrig, Druckkontrolle A.-Getriebe 626 (O) A.-Getriebe Coast-Kupplung Fehler 627 (O) Wandlerkupplung Schaltkreisfehler 628 (M) Extremer Wandlerkupplungsschlupf 629 (O, M) Schaltkreisfehler Wandlerkupplung 631 (O) Problem Overdrive Anzeigelampe 632 (R) E4OD - Getriebekontrollschalter reagiert nicht bei Vollgastest 633 (O) 4x4L Schalter nicht in 4x2 oder 4x4 Hoch bei Test 634 (O, M) Fehler in Park/Neutral oder Kupplungspedal Schaltkreis 636 (O, R) Getriebeöl-Temperatursensor außerhalb Bereich 637 (O, M) Getriebeöl-Temperatursensor hoch oder offen 638 (O, M) Getriebeöl-Temperatursensor niedrig oder Masseschluß 639 (R, M) Schaltkreisfehler Getriebe-Geschwindigkeitssensor 641 (O) A.-Getriebe Schaltmagnetventil 3 Fehler 643 (O, M) Schaltkreis Wandlerkupplung 645 (M) Getriebe 1. Gang Fehler 646 (M) Getriebe 2. Gand Fehler 647 (M) Getriebe 3. Gang Fehler 648 (M) Getriebe 4. Gang Fehler 649 (M) Getriebe Sytemfehler Druckkontrolle 651 (M) Getriebe Schaltkreisfehler Druckkontrolle 652 (O) Schaltkreisfehler Wandlerkupplung 654 (O) Wahlhebel nicht in Park-Position 656 (M) Schlupf Wandlerkupplung 657 (M) Getriebetemperatur extrem